Szélcsatorna laboratórium

Laboratórium megnevezése:

Szélcsatorna laboratórium

Laboratórium elhelyezése:

C2 laboratórium, 2.sz. hajó

Laboratóriumot működtető tanszék:

Miskolci Egyetem

Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet

Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Intézeti Tanszék

Laboratórium szakmai vezetője:

Bencs Péter tanársegéd

Laboratórium felelőse:

Szaszák Norbert doktorandusz

Laboratórium, célja feladatai az oktatás (BSc, MSc), a kutatás és tudományos szolgatatás területeken:

- Az áramlástechnikai gépek, az Áramlástani mérések tárgyak gyakorlati foglalkozásainak eszköze,

- TDK dolgozatok , diplomatervek kísérleti eszköze

- PhD képzés keretében a vonatkozó alapkutatások eszköze

- Környezetvédelmi mérések az ipar számára

Laboratóriumban elvégezhető vizsgálatok, kísérletek, szolgáltatások (esetleg külső vizsgálatok):

Fő működési kutatási területe: alkalmazott és alapkutatási modellezési feladatok ellátása. Alapkutatásként rúdszerű testek körül kialakuló áramlás vizsgálata kényszerkonvekció esetén. Alkalmazott kutatás területén épületek, tereptárgyak körül kialakuló áramlás modellezése szilárdságtani és környezetvédelmi kérdések megválaszolására.

Laboratórium felszerelése:

- 1 db zárt rendszerű hőszigetelt szélcsatorna 0,8 m x 1,2 m keresztmetszetű mérőtérrel a környezetvédelmi vizsgálatokhoz (1. ábra).

- 1 db zárt rendszerű szélcsatorna 0,5 m x 0,5 m mérőtéri keresztmetszettel kényszerkonvekciós alapkutatási feladatok támogatására (2. ábra).

- 1 db nyílt rendszerű szélcsatorna 0,4 m x 0,4 m mérőtéri keresztmetszettel turbulencia alapkutatási feladatok támogatására (3. ábra).

- 1 db CTA (Constant Temperature Anemometry) mérőrendszer a sebességeloszlás meghatározására (4. ábra).

- 1 db Schlieren optikai rendszer hőmérsékleteloszlás vizsgálatára (5. ábra).

- 1 db 640 x 480 képpont felbontású 25 Hz-es InfraTech termokamera (6. ábra).

- 1 db PIV (Particle Image Velocimetry) rendszer (7. ábra).

- 1 db LDA (Laser Displacement Anemometry) mérőrendszer) (8. ábra).

Laboratórium fejlesztési terve, fejlesztés igénye:

Hűtéstechnikai rendszer korszerűsítése a hőszigetelt szélcsatornánál

Kiemelt szakmai partnerek:

Ventifilt Légtechnikai Kft., Institut für Strömungstechnik & Thermodynamik
Lehrstuhl Strömungsmechanik & Strömungstechnik, Universität Magdeburg

Egyéb, a laboratórium tevékenységének megítélésére szolgáló információk

A kutatólaboratóriumban folyó projektek:

- Fűtött körhenger körüli áramlás hőmérséklet és sebességmezejének meghatározása.

- Aktív turbulenciagenerátorok fejlesztése

- Épületek körüli áramlás vizsgálata

- Szélturbinamodellek kísérleti vizsgálata

Nemzetközi kutatási együttműködések:

DAAD-MÖB 55589. sz. kutatócsere projekt:

Cím: Újszerű költséghatékony aktív turbulenciagenerátor fejlesztése

Témavezető: Dr. Szabó Szilárd

Futamidő: 2014–2015

A kutatólaboratóriumban folyó kutatások eredményeként született tudományos fokozatok

Habilitáció

Dr. Szabó Szilárd: Modellalkotási példák az áramlás- és hőtechnikai tudományterületen

Ph.D. értekezés

Gyulai László: Légtechnikai rendszer modellezése és üzemének optimálása

A kutató laboratóriumokban jelenleg PhD dolgozatának kidolgozásán dolgozik 2 fő:

- Bencs Péter: Fűtött rúd körül kialakuló hőmérsékletmező kísérleti meghatározása Schlieren, CTA, PIV és LDA technikák kombinált alkalmazásával.

- Szaszák Norbert: Új típusú turbulenciagenerátor fejlesztése

Az információs anyag összeállítója

Bencs Péter

tanársegéd

További információk a tanszék honlapján: http://www.aht.uni-miskolc.hu/

1. ábra Hőszigetelt nagy szélcsatrona

2. ábra Zárt kis szélcsatorna

3. ábra Nyitott szélcsatorna

4. ábra CTA hődrótos mérőrendszer

5. ábra Schlieren mérőrendszer

6. ábra Hőkamera

7. ábra 2D PIV mérőrendszer

8. ábra 2D LDV mérőrendszer