Hegesztéstechnológiai laboratórium

- Laboratórium megnevezése: Hegesztéstechnológiai laboratórium

- Laboratórium elhelyezése: C/2. épület, 4. hajó

- Laboratóriumot működtető intézet: Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet

- Laboratórium szakmai vezetője: Meilinger Ákos, tanársegéd

- Laboratórium felelőse: Meilinger Ákos, tanársegéd

- Laboratórium célja, feladatai az oktatás (BSc, MSc), a kutatás és tudományos szolgatatás területeken:

- Felrakó hegesztés, védőgázas fogyóelektródás ívhegesztés, villamos ellenállás ponthegesztés, hegesztés automatizálása, termikus vágások területén folyó kutatások, fejlesztések.

- Doktori képzés szinten a doktoranduszok témáihoz kapcsolódó kísérletek, mérések, verifikációk elvégzése.

- Nemzetközi továbbképzésben (IWE/EWE) a Hegesztő eljárások I. és II. című tantárgyak bemutató gyakorlatai.

- MSc képzés területén az Ömlesztő hegesztések I. és II., a Sajtoló hegesztések valamint a Korszerű anyagtechnológiák című tantárgyak gyakorlatai.

- BSc képzés területén a Hőkezelés és hegesztés, a Kötéstechnológia és a Hegesztés című tantárgyak bemutató gyakorlatai.

- Diplomamunkákhoz, szakdolgozatokhoz kapcsolódó mérések, vizsgálatok.

- Laboratóriumban elvégezhető vizsgálatok, kísérletek, szolgáltatások (esetleg külső vizsgálatok):

- Hegesztési folyamatok vizsgálata

- Anyagok viselkedésének tanulmányozása hegesztés során

- Hegesztési technológiák alkalmasságának vizsgálata

- Hegesztési eljárások alkalmazási tartományának feltárása és fejlesztése

- Termikus vágási folyamatok vizsgálata

- Laboratórium felszerelése:

10 db 2x2 m-es hegesztőfülke központi elszívó rendszerrel, MIGATRONIC PILOT 1800 inverteres hegesztő áramforrásokkal.

2 db lánghegesztő asztal oxigén és acetilén lefejtővel, illetve 2 db lánghegesztő berendezéssel.

Hegesztő berendezések semleges védőgázas volfrám elektródos ívhegesztéshez (141)

| Gyártó | Típus | Teljesítmény, kW | Imax, A (60%bi) |
| --- | --- | --- | --- |
| Migatronic | PI500+CWF | 31 | 500 |
| Miller | AMECO | 24 | 300 |
| ESAB | LHH-400 | 25 | 315 |

Hegesztő berendezések védőgázas fogyóelektródás ívhegesztéshez (13X)

| Gyártó | Típus | Teljesítmény, kW | Imax, A (80%bi) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rehm | MegaPuls | 20 | 450 |
| ESAB | LAH-500 | 20 | 450 |
| Fronius | T.I.M.E. | 30 | 540 |
| HOBART | MOV-300 | 15 | 300 |

Hegesztő berendezés fedettívű hegesztő eljáráshoz (121)

| Gyártó | Típus | Teljesítmény, kW | Imax, A (100%bi) |
| --- | --- | --- | --- |
| OERLIKON | CPGL-800 | 40 | 800 |

Az ívhegesztő eljárásokhoz HKS mérőrendszer a technológiai paraméterek pontos méréséhez (áramerősség, feszültség, huzalelőtolási sebesség, gázáramlás).

Hegesztő berendezések sajtolóhegesztő eljárásokhoz

| Gyártó | Típus | Teljesítmény, kVA | Eljárás |
| --- | --- | --- | --- |
| ARO | FE 27 GC | 10 | ellenállás-ponthegesztés |
| TECNA | TECNA 8007 | 188 | ellenállás-pont- és dudorhegesztés |
|  | ELEKTERMAX | 30 | tompahegesztés |
| Célgépgyár | M-801 | 8 | dörzshegesztés |

Kombinált CNC plazma-, lángvágó munkaállomás egy plazmavágó és egy lángvágó fejjel, 2 m x 4 m méretű asztallal, használható acél és alumínium vágására 32 mm falvastagságig.

- Laboratórium fejlesztési terve, fejlesztés igénye:

Hegesztőrobot, lézersugaras hegesztő/vágó berendezés, 	lineáris dörzshegesztő berendezés beszerzése, AFI berendezés 	fejlesztése.

- Kiemelt szakmai partnerek:

- Fortaco Zrt.

- Froweld Kft.

- Rehm Hegesztéstechnika Kft.

- ESAB Kft.

- SSAB EMEA AB

- Egyéb, a laboratórium tevékenységének megítélésére szolgáló információk:

- Az információs anyag összeállítója (név, beosztás, aláírás): Meilinger Ákos, tanársegéd